## Slide 1
INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
28 OCT 2026
Parking Smart
Monitoreo IoT de estacionamientos con Raspberry Pi 4, microservicios MQTT y una plataforma web en la nube.
PIR HC-SR501 + Raspberry Pi 4
4 contenedores Docker · MQTT
Firestore + Vercel · capa gratuita
EQUIPO
Luis Bahamonde · Jorge Castillo · Anaís Tuteleers · Christopher Torrejón · Maira Brante
NRC 8571 · Prof. Luis Delgado Ayala · Universidad Andrés Bello
PROTOTIPO EN OPERACIÓN
Raspberry Pi 4 · PIR HC-SR501 · GPIO17
23.728 eventos
registrados en SQLite local
0 pendientes
en la cola local al momento de medir
Consulta /parking/sync-status · 28 oct 2026

## Slide 2
PROBLEMA Y ALCANCE
Monitorear sin instalar un sensor por plaza
La cadena IoT completa se valida con un sensor físico y un simulador explícitamente separado.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
02 / 14
1
sensor PIR HC-SR501
sobre GPIO17, en la Raspberry Pi 4
8
plazas simuladas
P01–P08, con estado y distancia
4
contenedores
Mosquitto, simulator, processor y API
LO REAL · SENSOR FÍSICO
Detecciones de movimiento con fecha, hora y duración.
96 eventos visibles en el panel al momento de la revisión.
Tópico parking/pir/pir-entrada-01/event.
Campo simulated = false en los registros de Firestore.
LO SIMULADO · OCUPACIÓN
Ocho plazas P01–P08 con estado libre/ocupado.
Distancias y ocupación generadas por el simulador.
218 ingresos en el último resumen recibido.
Se inicia con perfil manual, separado del hardware.
Límite declarado: el PIR detecta movimiento, no ocupación. No atribuimos los estados de las plazas al sensor físico; la simulación se etiqueta como tal.

## Slide 3
HARDWARE Y ADQUISICIÓN
De movimiento a un evento con timestamp
Raspberry Pi 4 y PIR HC-SR501 sobre GPIO17: registro local en CSV y publicación por MQTT.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
03 / 14
Montaje final: Raspberry Pi 4, PIR HC-SR501 en protoboard, fuente de 5 V y ventilación.
5 V
alimentación VCC
GPIO17
pin físico 11
CSV + MQTT
registro y envío
CONEXIÓN DEL SENSOR
VCC
5 V
pin físico 2
OUT
GPIO17
pin físico 11
GND
GND
pin físico 6
DEL GPIO AL DASHBOARD
01
Calibración inicial del PIR y lectura digital cada 0,5 s.
02
Evento de inicio y fin de movimiento, con duración.
03
Registro en CSV local y publicación MQTT.
04
systemd arranca el script al encender la placa.
La duración mide la señal activa del PIR; no equivale al tiempo que un vehículo permanece estacionado.

## Slide 4
ARQUITECTURA
Mensajes desacoplados y una sola salida a Internet
Mosquitto separa productores y consumidores; la API local concentra la sincronización HTTPS saliente.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
04 / 14
EN LA RASPBERRY PI 4 · DOCKER COMPOSE
EN LA NUBE · PAAS DE COSTO CERO
PIR + simulador
HC-SR501 en GPIO17 · P01–P08 por perfil manual
Mosquitto
Broker MQTT · tópicos parking/...
processor
Calcula estados por plaza y resúmenes de ocupación
API + SQLite
FastAPI · buffer local e idempotencia
Cloud API · Vercel
Valida token y metadatos · POST /ingest
Firestore
events · spaces · summaries
Dashboard · Next.js
Tiempo real, histórico y alertas en Vercel
Firebase Auth
Roles admin / viewer · sesión del usuario
HTTPS saliente
Decisiones: MQTT desacopla sensor y API · el simulador no arranca solo · SQLite sostiene la operación sin red · la Pi nunca usa credenciales de administrador.

## Slide 5
MICROSERVICIOS
Cuatro contenedores, una responsabilidad cada uno
Docker Compose orquesta el borde; el simulador se levanta con un perfil manual para no mezclarlo con el hardware.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
05 / 14
01
mosquitto
BROKER
Distribuye los mensajes entre productores y consumidores.
estado healthy
02
simulator
PRODUCTOR
Genera estados y distancias de las plazas P01 a P08.
perfil manual
03
processor
LÓGICA
Calcula el estado por plaza y los resúmenes de ocupación.
restart: unless-stopped
04
api
PERSISTENCIA
Guarda en SQLite, expone REST y sincroniza pendientes.
restart: unless-stopped
EVIDENCIA · DOCKER COMPOSE PS
3 servicios base · Mosquitto en estado healthy
4 servicios al habilitar simulator por perfil manual
POR QUÉ ASÍ
MQTT evita que el sensor conozca a la API.
La API es la única salida a Internet.
El simulador no arranca solo: separa demo y hardware.
cloud-api y web viven en Vercel, no en la Raspberry.

## Slide 6
API, DATOS Y SEGURIDAD
Un camino controlado hacia la nube
FastAPI en el borde, Firestore como fuente de verdad del dashboard y autenticación en cada extremo.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
06 / 14
API LOCAL · FASTAPI
GET /health
estado local y nube
GET /parking/spaces
plazas y ocupación
GET /parking/events
historial con ?limit
GET /parking/sync-status
cola y conexión
POST /ingest
cloud: token + escritura
Endpoints documentados en el README
MODELO DE DATOS
event_id
idempotencia
device_id
pir-entrada-01
ts
fecha y hora
event_type
motion_start / end
simulated
false en lo físico
space_id
P01–P08
Colecciones: events · spaces · summaries. Índices solo para las consultas del dashboard.
Tamaño e índices explican los 234 MB/día estimados.
SEGURIDAD
Firebase Auth
Roles admin y viewer; el viewer no ve Administración.
Token de dispositivo
Se valida en Cloud API antes de escribir.
Secretos
Variables de entorno, fuera del repositorio y de la Pi.
Reglas Firestore
36 rechazos registrados al momento de medir.
Límite de confianza: la Raspberry nunca recibe credenciales de administrador; la service account de Firebase vive solo en Vercel.

## Slide 7
EVIDENCIA DEL DASHBOARD
Dos verdades, claramente separadas
Sensor físico y simulación conviven en el mismo panel, pero no se mezclan en las métricas.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
07 / 14
PANEL GENERAL
ALERTAS
HISTORIAL
96
eventos PIR
09:52:57
última detección
62,5 %
ocupación simulada
218
ingresos
228
registros de historial
9
alertas

## Slide 8
OPERACIÓN Y RESILIENCIA
Arranca solo, conserva datos y sincroniza sin duplicados
systemd levanta el PIR; Docker reinicia los servicios; SQLite actúa como buffer idempotente.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
08 / 14
CONTENEDORES EN LA RASPBERRY
3 servicios base · Mosquitto healthy
4 servicios con el simulador habilitado
COLA DE SINCRONIZACIÓN · /PARKING/SYNC-STATUS
ESTADO OBSERVADO · 28 OCT 2026
23.728
eventos locales
0
pendientes
true
nube configurada
CADENA DE RECUPERACIÓN
1
SQLite guarda el evento antes de salir.
2
ID único por evento: reintento sin duplicar.
3
HTTPS saliente al recuperar conectividad.
4
Cloud API valida y escribe en Firestore.
Sin prueba controlada de desconexión: la evidencia es el estado 0 pendientes y el diseño idempotente, no una medición de caída.

## Slide 9
CONSUMO ESTIMADO
La demo no se parece a operar 24/7
Mismo modelo de eventos; cambia el tiempo que el simulador permanece activo.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
09 / 14
DEMO · 2 H/DÍA
4.178
eventos/día
125.340 / mes
20,9 % de las escrituras diarias
CONTINUO · 24 H/DÍA
49.032
eventos/día
1.470.960 / mes
245,2 % de las escrituras diarias
COMPOSICIÓN DEL ESCENARIO CONTINUO
Estados de plazas 22.738
Resúmenes 26.194
PIR físico 100
El resumen de ocupación pesa más que los estados de cada plaza. Cada evento se envía hoy como una operación independiente a la nube.
SUPUESTOS DEL CÁLCULO
30 días por mes · 8 plazas simuladas
100 eventos PIR/día (supuesto)
2 usuarios × 8 h en el dashboard
Documento más índices de Firestore
Estimación, no medición continua.
67.096
lecturas/día (24 h)
≈ 234 MB
almacenamiento/día
0,57
eventos por segundo

## Slide 10
LÍMITES DE LA CAPA GRATUITA
Alcanza para la demo, no para 24/7
Firestore se mide por día; Vercel, por invocaciones mensuales. La demo cabe; la operación continua no.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
10 / 14
Escrituras Firestore
Límite gratis: 20.000 / día
eventos enviados
DEMO 2 H
4.178
20,9 %
CONTINUO 24 H
49.032
245,2 %
Lecturas Firestore
Límite gratis: 50.000 / día
2 usuarios × 8 h
DEMO 2 H
no modelado
—
CONTINUO 24 H
67.096
134,2 %
Invocaciones Vercel
Límite gratis: 1.000.000 / mes
ingesta por evento
DEMO 2 H
125.340
12,5 %
CONTINUO 24 H
1.470.960
147,1 %
Primer cuello de botella: escrituras (245,2 %). Si se supera la cuota, Firebase deja de aceptar operaciones hasta el día siguiente; no genera cobros. Almacenamiento: ≈234 MB/día → 1 GiB en ~4,4 días (estimado).

## Slide 11
MEDICIÓN REAL DISPONIBLE
Las lecturas ya rozaron el 100 % de la cuota
Evidencia puntual del 28 de octubre: no reemplaza los siete días de seguimiento.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
11 / 14
Panel de cuotas Spark: ~43 mil lecturas (86,8 % de 50 mil) y ~3,3 mil escrituras (16,3 % de 20 mil).
El recurso que primero se acercó al límite fueron las lecturas, no las escrituras: el máximo de 7 días llegó al 100 %.
~79 k
lecturas (intervalo)
~17 k
escrituras (intervalo)
3,1 k
autorizaciones
36
rechazos de reglas
4
conexiones máximas
28
snapshot listeners
Brecha declarada: el retraso de materiales impidió completar los 7 días continuos. No hay cifra verificada de almacenamiento ni de invocaciones Vercel; las capturas cubren intervalos distintos y no se suman entre sí.

## Slide 12
OPTIMIZACIÓN Y CRECIMIENTO
Optimizar antes de escalar: −97 % teórico
Propuestas no implementadas: el efecto se calculó, todavía no se midió.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
12 / 14
ESCRITURAS FIRESTORE POR DÍA · 24 H
ACTUAL
49.032
PROPUESTO
1.440
−97,1 %
Vercel: 1.470.960 → 43.200 invocaciones/mes con el mismo resumen por minuto.
Diseño propuesto: un documento por minuto y por módulo, en lugar de un evento por operación.
PALANCAS DE DISEÑO
Resumen por minuto y por módulo
Envío por lotes a la API
Índices mínimos en Firestore
Publicar solo cuando cambia el estado
PROYECCIÓN DE ESCRITURAS DIARIAS
MÓDULOS
DISEÑO ACTUAL
PROPUESTO
1
49.032
1.440
10
490.320
14.400
100
4.903.200
144.000
1.000
49.032.000
1.440.000
TECHO DE LA CAPA GRATUITA
0,4
dispositivos con el diseño actual
13,9
con el diseño propuesto
A 100 dispositivos el diseño propuesto ya usa 7,2× el límite diario de escrituras. Luego presionan las invocaciones de Vercel.

## Slide 13
COSTOS DE MIGRACIÓN
PaaS vs IaaS: menos administración, costo variable
Referencias mensuales sin impuestos ni pruebas de carga: no definen por sí solas la opción más barata.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
13 / 14
PAAS · VERCEL PRO + FIRESTORE
USD
20
/ mes base
Vercel Pro, con crédito de uso incluido
El consumo de Firestore y los cargos variables de Vercel quedan sin cuantificar: dependen del tráfico real.
1 y 100 dispositivos: misma base + variable
IAAS · AMAZON EC2
USD 21,31
/ mes · 1 disp.
t3.small + 30 GB EBS + IPv4 pública
USD 72,68
/ mes · 100 disp.
2 × t3.medium + 100 GB EBS + IPv4 pública
RESPONSABILIDAD OPERATIVA
DIMENSIÓN
PAAS
IAAS
Parches y escalado
Proveedor
Equipo
Respaldos y seguridad
Compartida
Equipo
Control de la plataforma
Limitado
Total
Esfuerzo operativo
Bajo
Alto
No incluyen transferencia, respaldos, administración ni cargos extra. Los subtotales no permiten concluir cuál alternativa es más económica.

## Slide 14
CIERRE
La cadena funciona; el próximo límite es de diseño
Tres conclusiones y el plan de demostración.
PARKING SMART · INFRAESTRUCTURA TI · SOLEMNE 1
14 / 14
01
Integración real
PIR → MQTT → SQLite → Firestore → dashboard, con datos físicos y simulados separados.
02
La demo cabe; 24/7 no
4.178 escrituras/día caben; 49.032 superan 2,4× el límite y las lecturas rozaron el 100 %.
03
Siguiente iteración
Segundo sensor, 7 días de medición y resumen por minuto (−97 % teórico).
Gracias
Luis Bahamonde · Jorge Castillo · Anaís Tuteleers · Christopher Torrejón · Maira Brante
Infraestructura TI · NRC 8571 · Prof. Luis Delgado Ayala
DEMO EN VIVO · 3 MIN
Dashboard público en Vercel
Movimiento real frente al PIR
docker compose ps en la Raspberry
/parking/sync-status en vivo
Video de respaldo listo
Repositorio · Dashboard público